Załącznik nr 1a

Część 7: Dostawa Infokiosku wraz z oprogramowaniem: e-kiosk

Zadanie obejmuje posadowienie Infokiosku w nowym budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. zgodnie z poniższą specyfikacją urządzenia.

Będzie to samoobsługowe stoisko szeroko rozumianej informacji bibliotecznej- plany lokalizacji poszczególnych działów, historii instytucji, informacje o świadczonych usługach, wydarzeniach.

Specyfikacja urządzenia:

Infokiosk – 1 sztuka

Producent .................................................... Model ..................................................................... *

* w celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model, nr katalogowy. Nie poduszcza się wpisania wyrażeń typu: spełnia, spełniający minimalne wymagania itd.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne dla Infokiosku | Oświadczenie spełnienia wymogów, należy wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Parametry techniczne Infokiosku |
| 1.1 | Kiosk informacyjny do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. |  |
| 1.2. | Obudowa kiosku – obudowa oparta na konstrukcji stalowej (całość wykonana ze stali o grubości min.1,5mm malowanej proszkowo, uniemożliwiająca niepowołanym dostęp do jednostki sterującej; zamykana na 1 klucz, wyposażona w 1 niezależny zamek umieszczony na tylnej ściance. Po otwarciu serwisowych drzwi rewizyjnych (otwieranie od tyłu) administrator ma dostęp do części komputerowej; sposób wykonania obudowy zapewnia odpowiednią wentylację oraz chłodzenie urządzeń w jej wnętrzu. Uchwyty do przenoszenia ze stali nierdzewnej . W obudowie kiosku zainstalowane kratki wentylacyjne. Front obudowy – wykonany z hartowanej wandaloodpornej min. 6mm szyby z miejscem na podświetlane logo w części pod monitorem oraz pod klawiaturą. Front obudowy wyposażony w podświetlanie klawiatury. Logo- Zgodne z logotypem zamawiającego – podświetlone, dopasowane do powierzchni korpusu. |  |
| 1.3 | Wymiary korpusu kiosku: korpus: 140cm x 40cm x 40cm (wys. x szer. x gł.), stalowy, malowany proszkowo. W korpusie umieszczona jednostka sterująca kioskiem. |  |
| 1.4 | Monitor Dotykowy- LCD 24” kontrast 1000:1; rozmiar plamki 0,264mm, jasności 250cd/m2, czas reakcji 4ms, odchylony od pionu o ok. 15-17 stopni w kierunku od użytkownika, trwale zamocowany, Ekran zabezpieczony szybą 3mm z hartowanego szkła Głośniki 2W z możliwością wyłączenia |  |
| 1.5 | Instalacja elektryczna kiosku – przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposażonej w przewód ochronny, wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do sieci zakłóceń od urządzeń, w które wyposażony jest kiosk. Włącznik główny zasilania kiosku dostępny wyłącznie dla obsługi. Wewnątrz kiosku na tylnej ściance otwór przepustu kablowego i LAN; |  |
| 1.6 | Jednostka sterująca kioskiem – o minimalnych parametrach: Procesor: min. Intel i5 lub równoważny Pamięć RAM: min. 8GB RAM DDR3 Dysk twardy: min. SSD 128GB Karta sieciowa LAN: 1Gb Karta WiFi IEEE 802.11b,g,n Obudowa jednostki sterującej - jednostka sterująca kioskiem zamknięta w specjalnej, bezpiecznej obudowie wykonanej z aluminium, wyposażonej w otwór na wentylator. W pokrywie obudowy zainstalowane kratki wentylacyjne |  |
| 2. Oprogramowanie – system operacyjny jednostki sterującej |
| 2.1. | System operacyjny MS Windows 10 lub równoważny |  |
| 3. Oprogramowanie zarządzająco – sterujące kioskiem – funkcjonalność: |
| 3.1 | Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie (rozdzielczość ekranu, liczba kolorów, wstępna głośność) oraz restarcie. |  |
| 3.2 | Zabezpieczenie dostępu do ustawień i konfiguracji hasłem. |  |
| 3.3 | Możliwość automatycznego wyłączania komputera o określonej godzinie. |  |
| 3.4. | Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych dla pracy Windows takich jak: CTRL+ ALT+DEL, Windows-Logo, ALT+TAB,Shift+F10, CTRL+ESC, ALT+ESC. |  |
| 3.6 | Monitorowanie systemu operacyjnego (tzw. Software WatchDog), restart urządzenia w przypadku jego zawieszenia się oraz monitorowanie zajętości pamięci operacyjnej, wykonywanie restartów w przypadku przekroczenia limitu wolnej pamięci |  |
| 3.7 | Kontrolowanie systemu okien w celu zablokowania okien określonego typu lub zamknięcia określonych okien, które znalazły się w tle. |  |
| 3.8 | Współpraca z Internet Explorer (przeglądarka). |  |
| 3.9 | Możliwość wymuszenia wyświetlenia wybranej strony WWW w przeglądarce przy starcie/restarcie kiosku multimedialnego. |  |
| 3.10 | Możliwość blokowania dostępu do stron WWW dostępnych poprzez sieć i ograniczenia dostępu wyłącznie do określonych lokalnych dokumentów. |  |
| 3.11 | Definiowanie ustawień wpływających na bezpieczeństwo pracy kiosku (ograniczanie dostępu do różnych rodzajów zasobów: filmy, skrypty. |  |
| 3.12 | Definiowanie stron WWW i adresów dostępnych oraz zablokowanych do przeglądania. |  |
| 3.14 | Definiowanie programów dostępnych do uruchomienia przez użytkownika kiosk |  |
| 3.15 | Automatyczne zamykanie otwartych okien i programów w wypadku braku reakcji użytkownika przez zaprogramowany czas z możliwością uruchomienia pokazu slajdów zamiast wygaszacza ekranu w kolejności zdefiniowanej lub losowo. |  |
| 3.16 | Klient poczty pop3/imap do przeglądania on-line podanej przez użytkownika skrzynki pocztowej (z wykluczeniem możliwości trwałego zapisywania zawartości skrzynki – treści poczty i załączników oraz uruchamiania jako programów załączników i ich treści. |  |
| 3.17 | Możliwość definiowania wyszukiwarek internetowych pod przyciskiem „search”, „szukaj” itp. |  |
| 3.18 | Możliwość przeglądania dokumentów MS Office i .pdf z pozycji przeglądarki |  |
| 3.19 | Wirtualna klawiatura ekranowa z polskimi znakami diakrytycznymi |  |
| 3.20 | Możliwość wyboru interfejsu i jego personalizacja oraz możliwość dołączenia swojego logo. |  |
| Okres gwarancji na kiosk (jednostka sterująca i obudowa): 3-lata |

Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę Infokiosku.

Załącznik nr 1b

Wirtualny spacer po bibliotece: e-spacer

Realizacja wirtualnego spaceru po bibliotece- nowym gmach i zabytkowej willi, dla wszystkich użytkowników Internetu pozwalający na zwiedzanie budynków Wojewódzkiej
 i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz jej zbiorów.

Z usług będzie korzystał każdy czytelnik, (nawet ten nie zarejestrowany w bazie czytelników biblioteki), użytkownik Internetu bez potrzeby logowania za pomocą wpisywania danych.

I. Zadanie obejmuje:

- Wykonanie panoram sferycznych (360x180 stopni) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego we wnętrzach w ilości 50 szt.;

- Minimalna rozdzielczość pojedynczej panoramy 6000x3000 pikseli;

- Technika wykonania panoram: HDR;

- Format wyświetlanych panoram: HTML5;

- Połączenie panoram za pomocą aktywnych punktów – hotspotów- po najechaniu  kursorem  myszy pojawia się informacja z nazwą miejsca, do którego prowadzi wskazany hotspot;

- Panel sterowania do nawigacji panoram: możliwość obrotu w dowolnym kierunku, przybliżania i oddalania widoku, przechodzenia w tryb pełnoekranowy i powrót do trybu pracy w okienku;

- Indeks panoram: graficzne opracowanie spisu wszystkich panoram;

- Informacje tekstowe opisujące panoramy i zdjęcia;

- Statystyki Google Analytics;

- Informacja graficzno-tekstowa  o wykonaniu zadania w ramach projektu;

- Produkcja 300 szt. płyt CD/DVD z nagranym wirtualnym spacerem portable (bez konieczności instalacji).Płyty CD/DVD maja być w opakowaniu DVD Box slim 7 mm z nadrukiem wg projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego;

- Spacer wirtualny musi być poprawnie wyświetlany w różnych rozdzielczościach monitorów.

Załącznik 1c

Modernizacja Strony www

- Wykonana strona musi być zgodna ze standardami organizacji W3C https://www.w3.org/standards/;

- Wykonanie strony powinno być oparte o 3 warstwowy model aplikacji (prezentacja, logika, dane);

- Strona powinna być wykonana w technologii zgodnej z HTML 5, PHP w wersji nie niższej niż 7, JavaScript, Angular;

- Wygląd strony oparty na stylach CSS 3;

- Strona powinna dostosowywać treść do ekranu urządzenia na którym jest wyświetlana: desktop, tablet, telefon;

- Administracja treścią poprzez system CMS oparty na zamkniętych źródłach;

- CMS oparty o relacyjną bazę danych;

- Prezentacja treści zgodna z wytycznymi WCAG 2.0;

- Umożliwienie maskowanie adresów e-mail pod elementem graficznym;

- Możliwość wykorzystania certyfikatów SSL;

- Struktura nowej strony zgodna z obecną stroną pod adresem: http://www.wimbp.gorzow.pl/;

- CMS powinien umożliwiać integrację z social media (facebook, gogle+, youtube, tweeter);

- Edycja treści z poziomu administracji oraz bezpośrednio na stronie za pomocą edytora w technologii WYSIWYG;

- Treści na stronie muszą być kategoryzowane i zarządzane (np.:  aktualności, multimedia) z poziomu panelu administracyjnego;

- CMS ma pozwalać na archiwizowanie treści z poziomu panelu administracyjnego;

- Strona powinna zawierać moduł kalendarza wydarzeń;

- CMS powinien umożliwiać zarządzanie galeriami i banerami;

- CMS powinien umożliwiać tworzenie i zarządzanie formularzami;

- CMS powinien umożliwiać tworzenie tzw. przyjaznych linków;

- CMS powinien umożliwiać optymalizację SEO z poziomu administracji;

- Zarządzanie użytkownikami w CMS oparte o role;

- CMS powinien umożliwiać podpięcia statystyk z poziomu panelu administracyjnego;

- Wykonawca uruchomi serwis na usłudze hostingowej zamawiającego;

- Wykonawca przekaże majątkowe prawa autorskie do wykonanego dzieła;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nielimitowanej ilości poprawek graficznych;

- Wykonawca zapewni wsparcie powdrożeniowe do 12 miesięcy od momentu uruchomienia serwisu;

- Wykonawca przeniesie dane ze strony bieżącej;

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi CMS na miejscu u zamawiającego.

Załącznik nr 1d/1

Prace wdrożeniowe- przystosowanie infrastruktury WiMBP do wprowadzenia innowacyjnej formy udostępniania zbiorów:- e-usług

Producent .................................................... Model ..................................................................... *

* w celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model, nr katalogowy. Nie poduszcza się wpisania wyrażeń typu: spełnia, spełniający minimalne wymagania itd.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oświadczenie spełnienia wymogów, wpisać TAK/NIE, ewentualnie dokładne oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Sufitowy punkt dostępowy WiFi szt. 4 |
|  | Gniazdo sieciowe: 10/100/1000M (Auto-MDI/MDI-X) UTP Port x 1 |  |
|  | Antena wewnętrzna: 2 X 2.4G 3dBi + 2 X 5G MIMO |  |
|  | Czułość odbiornika: 11 Mbps (802.11b) - -90 dBm, 300 Mbps (802.11n) - -70 dBm, 54 Mbps (802.11a) - -75 dBm |  |
|  | Standardy sieciowe: IEEE 802.1ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |  |
|  | Szybkość przesyłania danych: 11n (40MHz): MCS0-7, do 300Mbps; 11n (20MHz): MCS0-7, do 144Mbps; 11g: 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54Mbps; 11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps; 11ac(80Mhz): MSC0-9, do 866Mbps |  |
|  | Wbudowany serwer Radius |  |
|  | Obsługa jednocześnie do 100 użytkowników |  |
|  | Ochrona sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Radius, 802.1x/EAP |  |
|  | Zarządzanie: przeglądarka WWW, SNMP v1, SNMP v2c |  |
|  | Zabezpiecz dostęp do Internetu za pomocą loginu i hasła |  |
|  | Zasilanie: PoE, 12V DC |  |
|  | Zasilacz PoE: Tak |  |
|  | Temperatura pracy (C): 0-50 |  |
|  | Wymiary: do 176 (D) x 30 (H) mm |  |
| Urządzenie do rozproszonej bezpiecznej sieci szt. 11 |
|  | Urządzenie typu Plug-and-protect, kompatybilne z UTM firewallem siedziby głównej |  |
|  | Szyfrowanie kanału VPN i danych AES-256 |  |
|  | Dziedziczenie polityk bezpieczeństwa z sieci głównej |  |
|  | Liczba użytkowników: nieograniczona |  |
|  | Maksymalna przepustowość: 90 Mbps |  |
|  | Obsługa standardów WiFi: 802.11 a/b/g/n 2.4 oraz 5 GHz |  |
|  | Anteny zewnętrzne min. 2 szt. |  |
|  | Liczba portów LAN min. 4 x 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | Liczba portów WAN min. 1 x 10/100/1000 Base-TX |  |
|  | Interfejsy USB min. 1 x USB 2.0 |  |
|  | Konsola szeregowa min. 1 x konsola RJ-45 |  |
|  | Diody LED: zasilanie, system, router, Internet, tunel, 4 x LAN, 1 x WAN |  |
|  | Zasilanie: 110-240V, 50-60Hz, max. 1.5A |  |
|  | Certyfikaty: CE, FCC, UL, IC, VCCI, MIC, CCC, SRRC, RCM |  |
| Oprogramowanie do ewidencji i inwentaryzacji sprzętu komputerowego, audytu, monitorowania i helpdesk |
|  | Zdalny audyt komputerów, oprogramowania i urządzeń (automatyczny audyt na żądanie i wg ustalonego harmonogramu) |  |
|  | Ewidencja użytkowników |  |

|  | Ewidencja i inwentaryzacja dowolnych zestawów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ewidencja i inwentaryzacja komputerów, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych |  |
|  | Ewidencja napraw, usług, konserwacji i modernizacji |  |
|  | Współdzielenie danych z wielu stanowisk (obsługa serwera MSSQL od wersji 2005) |  |
|  | Trwałość ewidencjonowanych danych (ewidencjonowane obiekty są usuwane tylko z Protokołem likwidacji) |  |
|  | Terminarz (przypominanie o upływających terminach licencji, gwarancji i etc.) |  |
|  | System uprawnień logowanych użytkowników |  |
|  | Kompleksowa ewidencja kosztów (koszty zakupów, napraw, usług, konserwacji i modernizacji) |  |
|  | Instalowani Agenci |  |
|  | Monitorowanie i kontrola użytkowników (monitorowanie aplikacji, otwieranych okien, czasu pracy i etc.) |  |
|  | Monitorowanie Internetu, wydruków, zmian w urządzeniach, w oprogramowaniu oraz użycia dysków USB |  |
|  | Blokowanie wybranych aplikacji |  |
|  | Obsługa procesów Help Desk |  |
|  | Okres trwania licencji: wieczysty |  |
|  | Okres trwania licencji: wieczysty |  |
| Czytnik kodów kreskowych szt. 11 |
|  | Zakres napięcia wejściowego: zasilanie z hosta 4,5 do 5,5 V DC; zewnętrzne źródło zasilania 4,5 do 5,5 V DC |  |
|  | Prąd roboczy przy napięciu znamionowym (5,0 V): 175 mA |  |
|  | Prąd spoczynkowy przy napięciu znamionowym (5,0 V): 90 mA |  |
|  | Obsługiwane interfejsy hosta: USB |  |
|  | Obsługa klawiatur: ponad 90 klawiatur międzynarodowych |  |
|  | Wskaźniki dla użytkownika: bezpośredni wskaźnik odczytu, wskaźniki LED dobrego odczytu, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności) |  |
|  | Źródło światła: dioda laserowa klasy 2, 650 nm |  |
|  | Wzór skanujący: jedna linia |  |
|  | Szybkość skanowania: co najmniej 100 skanów na sekundę |  |
|  | Kąt skanowania: 35° |  |
|  | Minimalny kontrast wydruków: minimalna różnica odbicia co najmniej 20% |  |
|  | Technologia skanowania co najmniej: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, Korean 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |  |
|  | Minimalna rozdzielczość elementów: Code 39: 3,0 m |  |
|  | Tolerancja na odchylenie w poziomie: ± 10° |  |
|  | Tolerancja na odchylenie w pionie: ± 65° |  |
|  | Tolerancja na przekręcenie: ± 60° |  |
|  | Temperatura robocza: 0°C do 50°C |  |
|  | Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C |  |
|  | Odporność na upadki: konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości co najmniej 1,5 m |  |
|  | Odporność na wielokrotne wstrząsy: konstrukcja powinna być odporna na 500 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m |  |
|  | Szczelność środowiskowa: IP30 |  |
|  | Wyładowania elektrostatyczne: zgodność z EN61000-4-2, wyładowania w powietrzu +/-15 KV, wyładowania bezpośrednie +/-8 KV, wyładowania pośrednie +/-8 KV |  |
|  | Odporność na światło otoczenia: 0 do 86 080 luksów; tolerancja na typowe warunki w świetle sztucznym w pomieszczeniach i naturalnym na zewnątrz (bezpośrednie światło słoneczne); oświetlenie świetlówkowe, żarowe, rtęciowe, sodowe, LED: 4844 luksy, światło słoneczne: 86 111 luksów |  |
|  | Bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011; IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009; UL 60950-1, druga edycja; CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07 EMI/RFI: FCC 47 CFR część 15, rozdział B, klasa B; ICES-003 wyd. 4, klasa B; zgodność z dyrektywą EMC 2004/108/WE |  |
|  | Bezpieczeństwo laserowe: CDRH klasa II; IEC klasa 2 |  |
|  | Wymagania środowiskowe: zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE; EN 50581: 2012 |  |
| Przełącznik KVM over IP szt. 1 |
|  | Obsługa co najmniej do 8 podłączonych bezpośrednio komputerów; |  |
|  | Obsługa co najmniej do 128 połączeń łańcuchowych; |  |
|  | Obudowa 1U; |  |
|  | Oddzielne gniazdo USB do bezpośredniego podłączania laptopa i obsługi konsoli; |  |
|  | Osobna magistrala do zdalnego dostępu na zasadzie KVM over IP; |  |
|  | Obsługa łączności PS/2, USB oraz szeregowej (RS-232); |  |
|  | Konsola lokalna z obsługą klawiatury i myszy PS/2 oraz USB; |  |
|  | Obsługa różnych platform; |  |
|  | Jakość obrazu – do 1600x1200 przy 60 Hz i przy odległości do 40 m; oraz 1280x1024 przy 75 Hz i odległości do 50 m; |  |
|  | Konfiguracja uprawnień dostępu do portów dla użytkowników w poszczególnych portach; |  |
|  | Obsługa kończenia sesji; |  |
|  | Rejestrowanie zdarzeń oraz obsługa windowsowego serwera dzienników zdarzeń; |  |
|  | Lokalny dziennik zdarzeń; |  |
|  | Identyfikacja adaptera; |  |
|  | Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego; |  |
|  | Obsługa IPv6; |  |
|  | Interfejsy graficzne: lokalna konsola, oparty na przeglądarce oraz AP; |  |
|  | Obsługa wielu przeglądarek (m.in. IE,Edge, Firefox, Safari, Opera); |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na przeglądarce; |  |
|  | Rozsyłanie sygnałów z klawiatury; |  |
|  | Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS, LDAP, LDAPS oraz MS Active Directory; |  |
|  | Obsługa: 128-bitowe szyfrowanie SSL i 1024-bitowe certyfikaty RSA; |  |
|  | Filtr IP/MAC; |  |
|  | Możliwość konfigurowania uprawnień użytkowników i grup; |  |
|  | Możliwość regulacji jakości sygnału wideo; |  |
|  | Tablica komunikatów umożliwiająca komunikowanie się użytkownikom zdalnym; |  |
|  | Automatyczna synchronizacja lokalnych i zdalnych ruchów mysz; |  |
|  | Dostęp na poziomie BIOS; |  |
| Przewód-adapter KVM USB do nośników wirtualnych (moduł CPU) szt. 8 |
|  | Kompatybilny z przełącznikiem KVM over IP; |  |
|  | Automatyczna kompensacja sygnałów (ASC); |  |
|  | Emulacja klawiatury i myszy; |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji; |  |
|  | Obsługa rozdzielczości do 1600 x 1200 przy odległości do 50 m; |  |
|  | Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami komputerów; |  |
|  | Obsługa nośników wirtualnych; |  |
|  | Złącza: 1 x żeńskie złącze RJ-45, 1 x męskie złącze USB typu A, 1 x męskie HDB-15. |  |
| Patchcord FTP linka Kat.6 (kolor: czerwony, czarny, niebieski, zielony, żółty) |
|  | Długość przewodu: 0,5 m, 1 m, 2 m (po 2szt. z każdego koloru i długości); |  |
|  | wtyk: 2 x RJ45; |  |
|  | osłona wtyku zalewana; |  |
|  | kat. 6, FTP (ekran); |  |
|  | typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B); |  |
|  | żyły: 26AWG x 4P linka; |  |
|  | izolacja i powłoka zew.: PVC; |  |
|  | przepustowość: 250 MHz. |  |
| Moduły SFP+ |
|  | 2 szt. nowe i nieużywane moduły rozszerzeń "2port 10GbE SFP+ FleXi Port module" do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń UTM SOPHOS XG210; |  |
|  | 6 szt. nowych i nieużywanych modułów miniGbic "Netgear AXM761" do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń NETGEAR GS752TX S3300. Zamawiający zaakceptuje moduły alternatywne pod warunkiem poprawnej ich pracy z posiadanymi urządzeniami NETGEAR GS752TX S3300. W przypadku problemów współpracy zaoferowanych modułów alternatywnych z posiadanymi urządzeniami NETGEAR GS752TX S3300 i SOPHOS XG210, Oferent ponosi odpowiedzialność i koszty za ewentualną wymianę oraz dostawę sprzętu właściwego i poprawnie współpracującego. |  |
| Patchcord światłowodowy szt. 4 (poprawnie współpracujących z urządzeniami NETGEAR GS752TX S3300 i SOPHOS XG210) |
|  | Długość 1 m; |  |
|  | wielomodowy ze złączami LC-SC; |  |
|  | 2,0mm PVC dupleks 50/125. |  |
| Patchcord światłowodowy szt. 4 (poprawnie współpracujących z urządzeniami NETGEAR GS752TX S3300 i SOPHOS XG210) |
|  | Długość 1 m; |  |
|  | wielomodowy ze złączami LC-LC; |  |
|  | Licencje MOLP na oprogramowanie Microsoft |  |
|  | Windows 10 Professional 30 szt. |  |
|  | Licencje CAL Windows Serwer na urządzenia 50 szt |  |

Załącznik nr 1d/2

| Integracja systemu bibliotecznego z serwerem uwierzytelniania użytkowników RADIUS |
| --- |
|  | Integracja z obecnie użytkowanym w WiMBP w Gorzowie Wlkp. systemem bibliotecznym; |  |
|  | Możliwość specyfikacji dodatkowego parametru kontroli dostępu użytkowników (blokada konta); |  |
|  | Możliwość automatycznej lub ręcznej inicjalizacji bazy danych SQL; |  |
|  | Logowanie pojedynczych operacji synchronizacji danych m.in.: datę, czas, polecenie SQL oraz informację o błędzie w przypadku niepowodzenia synchronizacji; |  |
|  | Możliwość wstrzymania/wznowienia synchronizacji danych w bazie SQL bez utraty informacji o danych zmodyfikowanych w czasie wstrzymania; |  |
|  | Możliwość podglądu rekordów w kolejce do synchronizacji wraz liczbą wszystkich rekordów; |  |
|  | Możliwość testowania połączenia z bazą danych SQL na podstawie wprowadzonych danych konfiguracyjnych oraz ewentualne podanie przyczyny nieudanego połączenia. |  |
| System do logowania się za pomocą kart inteligentnych do domeny Windows |
|  | Czytnik kart |  |
|  | Komunikacja z komputerem: USB 2.0 CCID (zgodność z USB1.1/3.0) |  |
|  | Interfejs karty (stykowy): wsparcie dla protokołów T=0, T=1, prędkość komunikacji do 600kBit/s (w zależności od karty), Częstotliwość do 12 MHz (PPS, parametr Dl), Obsługa kart procesorowych 5V,3V,1.8V ISO/IEC 7816 Class A/B/C; |  |
|  | Wsparcie dla systemów: Windows XP/Vista/7/8/10 (32&64Bit) / Windows® Server 2003/2008/2012; |  |
|  | API: PC/SC API, CT-API, zsynchronizowane API, M-Card; |  |
|  | Certyfikaty: EMV 2008 Ver 4. Level 1, ISO/IEC 7816, USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft WHQL |  |
|  | Podstawka: Tak |  |
| Karta mikroprocesorowa |
|  | Pamięć: do 64 kB; |  |
|  | Podpisywanie i szyfrowanie RSA: do 2048 bity; |  |
|  | Wspierane algorytmy: DES/3DES i SHA-1, RIPEMD 160 oraz SHA-2; |  |
|  | Generowanie kluczy: na karcie (RSA, ECC); |  |
|  | Protokoły: T=0/T=1; |  |
|  | Certyfikowane bezpieczeństwo aplikacji podpisu kwalifikowanego (QES): CC EAL 4+; |  |
|  | Certyfikowana platforma sprzętowa: CC EAL 5+; |  |
|  | Wsparcie dla środowisk Windows Serwer 2003, 2008, 2012, Vista, Windows7, Windows 8, Windows 10 (obsługa systemów operacyjnych 32/64bit) |  |
|  | Inne: wsparcie dla usług Terminal Services; |  |
|  | Wygląd karty zdefiniowany przez zamawiającego |  |
|  | Szkolenia dla pracowników Działu Zintegrowanych Procesów Informatycznych |  |